###### بسمه تعالی

شماره:150369- 90

تاريخ :09/03/1390

جناب آقاي دكتر محسن تدين

رئيس محترم انجمن بتن ايران

موضوع: استفاده از سرباره كارخانههاي فولادسازي به عنوان مصالح ساختماني

با سلام،

همانگونه كه استحضار داريد توليد سالانه بيش از يك ميليون تن سرباره كارخانههاي فولادسازي (و ذخيره چند ميليون تن آن از سالهاي قبل) همواره از لحاظ فني، اقتصادي و زيست محيطي مورد بررسي و چالش بوده است.

اين دفتر در نظر دارد ضمن نظر خواهي از مسوولان، متوليان و كارشناسان عالي و بررسي استانداردهاي مشخصات فني مربوط، استفاده از مصالح حاصل از سرباره كارخانههاي فولادسازي را مورد توجه قرار دهد.

خواهشمند است ضمن بررسي موضوع،‌ نظر آن مجموعه محترم در مورد استفاده از سرباره كورههاي فولادسازي به عنوان مصالح ساختماني به خصوص در موارد زير به اين دفتر ارسال گردد.

ـ مصالح زيرسازي راه

ـ مصالح روسازي راه

ـ ساخت بتن (سازهاي يا غير سازهاي)

ـ ساخت تراورس

ـ ساخت كاشي، سراميك و ديگر مصالح ساختماني

پيشاپيش از دقت نظر و همكاري جنابعالي تقدير مي شود.

دفتر نظام فني اجرايي

دفتر نظام فني اجرائي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

باسلام؛

بازگشت به نامه شماره 17291/ف/22 مورخ 28/2/90 آن دفتر در مورد نظر اين انجمن درباره بكارگيري سربارههاي كورههاي فولاد سازي به عنوان مصالح ساختماني موارد زير به استحضار ميرسد.

- همانگونه كه اطلاع داريد سربارههاي كوره فولاد، بعنوان يك سرباره مناسب براي توليد سيمانهاي آميخته سربارهاي شناخته نميشوند و سرباره كوره بلند آهنگدازي (ذوب آهن) براي اين منظور مناسب است.

- استفاده از سرباره كوره فولاد بعنوان مصالح زير سازي راه يا بعنوان سنگدانه بتن و يا حتي روسازي راه بويژه در مناطقي كه سنگدانه درشت مناسب كمياب است ميتواند بخوبي بكار رود. بعنوان مثال امروزه در بخشهايي از خوزستان از اين مصالح استفاده ميشود و ميتواند در ساير مناطق نيز حسب مورد بكار گرفته شود.

به هر حال سرباره كـوره فولاد در ايران داراي چـگـالي بيش از 8/2 و حتـي گـاه در حدود 0/3 ميبـاشد و       ميتوانـد به سنــگين تر شـدن بتـن بيانجامـد امـا در كـار هـاي راهســازي مشـكلـي را بوجـود نمـيآورد      (چـگالي سنگدانههاي معمولي 5/2 تا 7/2 ميباشد).

- استفاده از آن در ساخت تراورس قاعدتاً مشكلي ندارد اما به هر حال لازم است طرح مخلوط مناسبي با استفاده از آن تهيه گردد و مطالعاتي برروي بتن مزبور صورت گردد.

- سالها پيش برخي از مراكز تحقيقاتي مانند انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران بررسيهايي را جهت استفاده از اين سربارهها انجام دادهاند كه ميتوان از آنها بهره گرفت.

- در مورد استفاده از سرباره در ساخت كاشي و سراميك، اين انجمن اطلاعات خاصي را در دست ندارد.

در پايان به استحضار ميرساند خرد كردن اين سربارهها كمي مشكل تر از سنگدانههاي معمولي است و لازم است با قيمت مناسبي در اختيار مصرف كننده قرار گيرد تا رغبت بيشتري براي خريد به وجود آيد.

با احترام

محسن تدين

رئيس هيأت مديره انجمن بتن ايران