بسمه تعالي

جناب آقاي مهندس خلف بيگي

باسلام،

پرسش هاي زير مربوط به دست اندركاران اجراي بتن در شركت سرمايه گذاري مسكن مي باشد كه مي تواند مورد استفاده عموم قرارگيرد در ابتدا سؤالات مربوط نوشته شده است وسپس جوابهاي آنها مطرح گشته است.

سؤال 1ـ هر چند مقاومت بتن در سن 28 روزه براي مقايسه با مقاومت مشخصه (رده بتن) بكار مي رود اما گاه نياز به تخمين مقاومت، با توجه به مقاومت سنين پائين تر مانند 7 روزه احساس مي شود. در برخي منابع رابطه زير ارائه شده است كه مقاومت 28 روزه براساس رابطه مزبور با استفاده از مقاومت 7 روزه بدست مي آيد. آيا مي توان از اين رابطه استفاده نمود و اصولاً چگونه مي توان تخمين مناسبي راداشت؟                  ƒc28=ƒc7+2.5

پاسخ 1ـ‌ طبق آئين نامه هاي موجود تخمين مقاومت 28 روزه نمي تواند ملاك قضاوت درمورد قبول يا رد بتن باشد اما ميتواند باعث ايجاد شك و احتياط گردد و در صورت كم بودن مقاومت، مي توان تمهيداتي از قبيل جلوگيري از  بتن ريزي در قسمت هاي بعدي و اصلاح مخلوط بتن با شرايط ساخت بتن را در دستوركار قرار داد.

براي چنين تخميني، روابط متعددي ارائه شده است كه رابطه فوق يكي از آنها مي باشد. اين رابطه براي واحد خاصي قابل استفاده است در حاليكه برخي روابط مستقل از نوع واحد بكار رفته، نتايج مقاومت 28 روزه را بدست مي دهند. بايد دانست رابطه مقاومت 28 روزه و 7 روزه يا رابطه مقاومت سنين مختلف تابع عوامل متعددي هستند، كه عبارتند از :‌ نوع(جنس)سيمان، ريزي سيمان، نوع مواد افزودني پودري معدني و يا شيميايي، نسبت آب به سيمان، عيار مواد سيماني، نوع و شكل و بافت سطحي و دانه بندي سنگدانه، دماي ساخت بتن، دماي عمل آوري و شرايط عمل آوري بتن و ...

به اين دليل امكان ارائه يك رابطه مشخص و ثابت وجود ندارد كه بتواند در همه موارد استفاده شود. در نمونه هاي نگهداري شده در شرايط استاندارد، شرايط عمل آوري و دماي آن ثابت است واين متغير حذف مي شود اما ساير عوامل متغير پابرجا مي باشد. براي يك بتن مشخص با سيمان ثابت، نسبت آب به سيمان، عيار سيمان ثابت، سنگدانه ثابت با دانه بندي و نسبت هاي ثابت و دماي ساخت ثابت، اين نسبت تقريباً ثابت خواهد بود.

بنابراين هيچيك از روابط ارائه شده در كتب و مقالات معتبر، عملاً معتبر نمي باشند و براي شرايط و حالات بخصوصي مي توانند كاربرد داشته باشند.

در صورتيكه اصرار داشته باشيد رابطه اي را بكار بريد بهتر است در زمان طرح مخلوط بتن، نسبت مقاومت 28 به 7 روزه رابدست آوريد و درهنگام كنترل كيفي بتن در كارگاه نيز در چند نوبت اين نسبت را بدست آوريد و براي تخمين مقاومت 28 روزه و در نوبت هاي بعدي، اين نسبت را بكار بريد. مسلماً با تغيير طرح و بويژه تغيير نوع سيمان يا افزودني و هم چنين تغيير در نسبت آب به سيمان و دماي ساخت بتن، اين نسبت تغييرات جدي خواهد داشت.

هر چه سيمان زودگيرتر و پرمقاومت تر و ريزتر استفاده شود، اين نسبت كاهش مي بايد.

با استفاده از مواد افزودني پودري معدني (پوزولانها، سرباره ها) بجزدوده سيليسي اين نسبت افزايش مي يابد. با كاهش نسبت آب به سيمان و افزايش عيار سيمان، اين نسبت كاهش مي يابد.

با افزايش دماي اوليه بتن در هنگام بتن ريزي، اين نسبت كم مي شود و بويژه با افزايش دما و بالاتر رفتن آن از حدود 30 درجه سانتي گراد، اين نسبت به شدت كاهش مي يابد و حتي از 2/1 كمتر مي گردد.

در صورت استفاده از سيمانهاي پرتلند معمولي (نوع1) يا پرتلند اصلاح شده (نوع2) و نسبت آب به سيمان در بارة 45/0 تا 55/0 و در محدوده دماي 15 تا 30 درجه و عيار سيمان 300 تا 400 كيلوگرم برمتر مكعب، اين نسبت معمولاً بين 3/1 تا 7/1 تغيير مي كند. مي توانيد بصورت سرانگشتي اين نسبت را در اين محدوده فرض كنيد كه قابل اعتماد هم نيست. بهرحال توصيه مي شود خودتان رابطه بين مقاومت هاي سنين مختلف را در كارگاه براي بتن مورد نظر بدست آوريد و از آن استفاده كنيد.

سؤال 2 ـ حداقل و حداكثر مصرف افزودني براي ساخت بتن چگونه مشخص مي شود و اصولاً مقدار افزودني مصرفي چگونه بايد تعيين شود؟

پاسخ 2ـ حداقل و حداكثر مصرف افزودنيها در ساخت بتن معمولاً توسط توليدكننده افزودني در ساخت جهت راهنمائي خريدار ارائه مي شود و با توجه به تجربيات توليدكننده در حالات عادي و معمول مشخص مي گردد اما مقدار مصرف افزودني بايد براي دستيابي به خواسته هاي پروژه با آزمون و خطا و ساخت مخلوطهاي آزمايشي در آزمايشگاه بدست آيد و در درجه اول لازم است در محدوده توصيه شده توليدكننده باشد. در برخي مواقع ممكن است از اين محدوده تخطي شود زيرا به خواسته هاي مورد نظر دست نمي يابيم.

در اين حالت بايد موضوع را با بخش فني شركت هاي معتبر توليدكننده افزودني در ميان گذاشت و نظر آنان را خواستارشد كه در بسياري از موارد ممكن است بتوان مقادير كمتر يا بيشتر را بكار برد مشروط براينكه مشكل خاصي را شاهد نباشيم (بويژه در مورد روان كننده ها).

سؤال 3 ـ آيا بتن ريزي در دماي كمتراز 5 درجه سانتي گراد مجاز نمي باشد؟ آيا وجود مواد ضد يخ يا زودگيركننده در اين موارد(يعني دماي كمتراز 5 درجه سانتي گراد) مؤثر و مجاز است يا خير؟

پاسخ 3ـ در صورتيكه طبق آئين نامه بتن ايران، شرايط هواي سرد برقرار باشد نياز به پيش بيني تمهيدات خاصي براي بتن ريزي وجود دارد. در آئين نامه، بتن ريزي در دماي هواي كمتر از 5 درجه سانتيگراد را بتن ريزي در هواي سرد ندانسته است بلكه تعريف خاصي را ارائه داده است كه بايد به آن مراجعه شود. اما درصورتيكه دماي بتن كمتر از 5 درجه سانتي گراد باشد عملاً هيدراسيون سيمان در بتن يا ملات به شدت كند وتا حدودي متوقف     مي گردد و پيشرفت مقاومتي وجود ندارد و ممكن است به بتن آسيب برسد. در صورت وجود هواي سرد(نه الزاماً

يخ بندان) لازم است دماي ساخت و ريختن بتن از حد معيني بالاتر باشد (اين حد براي بيشتر بتن ها دركارهاي ساختماني معمولي بالاتر از10 درجه سانتي گراد و حتي بالاتر از 13 درجه سانتيگراد در هنگام ريختن در قالب    مي باشد). هم چنين لازم است دماي بتن در چنين شرايطي دراين حد حفظ شود و بهرحال سعي گردد تحت هيچ شرايطي از 5 درصد سانتي گراد كمتر نشود(توصيه آنست كه در همان حداقل دماي ريختن نگهداري انجام گردد). اين عمل آوري معمولاً بسته به دماي آن 2 تا 3 روز ا لزامي است تا بصورت مطمئن بتواند در معرض يخ زدن قرارگيرد(براي يك نوبت) و آسيب نبيند.

مصرف افزودني هاي زودگيركننده دراين شرايط اختياري است و به هيچ وجه نبايد اين مواد را جايگزين محدوديت حداقل دماي بتن ريزي و عمل آوري آن دانست بلكه اين مواد ميتواند طول مدت عمل آوري را در اين شرايط كاهش دهد و هزينه هاي مربوطه را پائين آورد.

اصولاً ماده اي تحت عنوان "ضديخ" وجود ندارد و بكارگيري اسم جعلي "ضديخ" متاسفانه توسط شركت هاي فروشنده افزودني در ايران مرسوم شده است در حالي كه در بروشورهاي اصلي شركت هاي معتبر دنيا چنين نامي ديده نمي شود. اين مواد ضديخ همان مواد زودگيركننده هستند و ابداً نقطه انجماد آب بتن را بصورت قابل  ملاحظه اي كاهش نمي دهند. اين مواد وقتي مؤثر واقع مي شوند كه دماي بتن ريزي و عمل آوري بتن بالاتر از 5 درجه سانتي گراد باشد.

سؤال 4ـ آيا مواد زودگيركننده كربناتي را مي توان مصرف كرد و آيا صرفاً زودگيركننده هاي سيليكاتي، آلوميناتي و نيتريتي اجازه مصرف دارند يا خير؟ آيا اين مواد براي بتن ضرر دارند يا نه؟

پاسخ 4ـ مواد زودگيركننده مختلفي دردنيا براي بتن، ملات و دوغاب جهت كاربرد در پروژه هاي مختلف و    شيوه هاي مختلف بتن ريزي بكار مي رود. سيليكاتهاي مختلف، آلوميناتها، نيتريت كلسيم و حتي نيترات كلسيم، فرمات كلسيم، هيدروكسيدهاي قليائي و برخي مواد ديگر با قدرتهاي متفاوت زودگيركنندگي و قابليت افزايش در مقاومت هاي اوليه با درجات مختلف كاربرد دارند.

كربناتها و بي كربناتها معمولاً زودگيري بسيار شديدي را بوجود مي آورند كه در موارد بسيار خاصي همچون بتن پاشي روش خشك و در مناطق خاص آبدار بكار مي روند و دوام و مقاومت دراز مدت بتن را به شدت كاهش      مي دهند. امروزه زودگيركننده هاي غير قليائي در بتن پاشي استفاده مي شود كه از نظر بهداشتي و ايمني ارجحيت دارند.

استفاده از زودگيركننده هاي استاندارد معمولاً تاثير منفي قابل ملاحظه اي برمقاومت دراز مدت و دوام بوجود   نمي آورند. بهرحال بهتر است در مواردي كه ضرورت وجود دارد از اين مواد استفاده كرد و شرايط اجرائي مناسب را بوجود  آورد. مواد زودگيركننده كلريدي نيز وجود دارد كه معمولترين و رايج ترين آنها در دنيا كلريدكلسيم بوده است كه تاثير قابل توجهي بر زودگيري و افزايش مقاومت بتن دارد اما براي بتن هاي مسلح نمي توان آن را بكار برد. مصرف اين ماده در بتن غير مسلح و ملاتها مانعي ندارد.

سؤال 5 ـ آيا مصرف هر نوع "ضديخ" در بتن ممنوع است؟

اگر مقصود از "ضديخ" مواد زودگيركننده رايج در  ايران مي باشد، مصرف آن ممنوع نيست، مصرف مواد ضديخ كلريدي براي بتن مسلح يا پيش تنيده ممنوع است.

اگر مقصود شما ضد يخ آب رادياتور خودرو مي باشد مصرف آن به مقدار بسيار محدود (در حد تا 5 درصد وزن سيمان) ممكن است مشكل خاصي را بوجود نياورد اما مسلماً نقطه انجماد را بيش از 3 تا 4 درجه سانتي گراد كاهش نمي دهد و نقش ضديخي خود را ايفا نمي كند. براي اينكه اين مواد بتواند 15 تا 20 درجه نقطه انجماد آب و بتن را كاهش دهد نياز به مصرف آن به ميزان 50درصد وزن سيمان در بتن وجود دارد كه در اين حالت به شدت به كيفيت بتن از نظر مقاومتي و دوام لطمه مي زند ضمن اينكه هزينه آن نيز به شدت بالا خواهد بود.

سؤال 6 ـ راههاي پيش گيري از آب انداختن بتن چيست؟

پاسخ 6 ـ آب انداختن يا رو زدن آب بتن (Bleeding)، آشكار شدن آب زلال در سطح بتن پس از گذشت دقايقي از خاتمه تراكم است و نبايد آنرا با رو زدن شيره بتن در هنگام تراكم لرزشي يا ضربه اي يكي دانست. اگر اجزاء بتن (سيمان، سنگدانه، موارد ريزدانه، مواد افزودني پودري يا شيميايي) نتواند آب را در سطح خود نگهدارد، آب رها شده در اثر كشش سطحي مؤئينه ها وتبخير سطحي به طرف بالا حركت مي كند و در سطح بتن ديده مي شود مگر اينكه سرعت تبخير آب از سرعت روزدن آب كمتر نباشد.

از آنجا كه حفظ آب و جذب آب سطحي ذرات و مواد موجود در بتن به ميزان سطح و نوع كيفيت سطح مواد بستگي دارد، عوامل متغير را بصورت زير مي توان ذكر نمود.

ـ هر چه نسبت آب به سيمان كمتر باشد، آب انداختن كاهش مي يابد.

ـ هر چه رواني بتن (فاقد افزودني روان كننده) كمتر باشد آب انداختن كاهش مي يابد.

ـ هر چه عيار سيمان بتن بيشتر شود آب انداختن كمتر مي گردد.

ـ هر چه سيمان ريزتري مصرف شود آب انداختن كم مي شود.

ـ با افزايش حداكثر اندازه سنگدانه بتن، آب انداختن افزايش مي يابد.

ـ با درشت بافت شدن مخلوط سنگدانه بتن، آب انداختن افزايش مي يابد(افزايش ماسه و كاهش شن)

ـ با تيزگوشه تر شدن سنگدانه ها بويژه با مصرف ماسه شكسته، آب انداختن كمتر مي شود، هرچند استفاده از ماسه تيزگوشه در بتن معمولاً توصيه نمي شود.

ـ با زبر شدن سطح سنگدانه ها، آب انداختن كاهش مي يابد.

ـ با افزايش مواد ريزدانه و پودر سنگ، آب انداختن كمتر مي شود. مصرف پوزولانها و سرباره هاي ريز آسياب شده، آب انداختن را كم مي كند (بويژه دوده سيليسي).

ـ با ايجاد حباب هوا توسط مواد حباب زا، آب انداختن كاهش مي يابد.

ـ استفاده از مواد روان كننده و فوق روان كننده اصولاً باعث افزايش آب انداختن مي شود مگر اينكه به كمك آن نسبت آب به سيمان را كاهش دهيم. مصرف بيش از حد مجاز روان كننده ها مي تواند به آب انداختن شديد منجر گردد.

ـ مواد اصلاح كننده لزجت معمولاً آب آنداختن را كم مي كند.

در كارهاي اجرائي در صورتي كه آب انداختن بتن، مشكلاتي را در امر پرداخت سطح بتن بوجود آورد، حسب مورد و با توجه به امكانات موجود مي توان از يك يا چند راه حل فوق استفاده نمود.

سؤال 7 ـ علامت هاي P، SP، WRA  و يا HRWRA در ارتباط با روان كننده ها به چه معناست؟

مواد ليگنوسولفوناتي، ملاميني، نفتاليني، آكريلاتها، پلي كربوكسيلاتها چه نوعي از روان كننده ها به حساب مي آيند و رنگ آنها و حالت عرضه آن به بازار يا حالت (شكل) مصرف آنها چگونه است؟

پاسخ 7 ـ P به معناي Plasticizer يا روان كننده خميري كننده است. معادل آن WRA يا                  Water Reducing Admixture مي باشد كه در واقع كاهنده آب است و به معناي روان كننده هم بكار مي رود.

SPهمان Super Plasticizer  به معناي فوق روان كننده است و معادل آن HRWRA يا High Range Water Reducing Admixture مي باشد كه كاهنده قوي آب نام دارد و به معناي فوق روان كننده نيز بكار     مي رود.

ـ ليگنوسولفوناتها و كربوكسيلاتها و اسيدهاي ليگنوسولفونيك وكربوكسيليك از نوع روان كننده معمولي P يا WRA هستند كه تا حدودي ديرگير هستند. كاهش آب 10 تا12 درصد را مي توانند بوجود آورند. ليگنوسولفوناتها پرمصرف هستند. درواقع به شكل پودري توليد مي شود و با حل كردن آن در آب محلول قهوه اي پررنگ حاصل مي شود كه به شكل مايع مصرف دارد و عمدتاً به اين شكل فروخته مي شوند و مصرف مايع آن در بتن ارجح است (غلظت 35 تا 40درصد با چگالي 17/1 تا 20/1).

ـ فرم آلدئيد ملامين سولفوناته فشرده به شكل پودر سفيد توليد مي شود و اگر درآب به ميزان 20تا 35 درصد حل شود به رنگ شكري روشن در مي آيد. درمقادير مصرف مختلف مي تواند بعنوان روان كننده يا فوق روان كننده   (P يا SP)، (WRA ياHRWRA) بكار رود. در بيشترين مقدار مصرف مجاز مي تواند حداكثر تا 25درصد كاهش آب بوجود آورد. اين مواد زودگيري دارند و افت اسلامپ نسبتاً زيادي را در طول زمان بوجود مي آورند.

ـ فرم آلدئيد نفتالين سولفوناته فشرده بشكل پودر قهوه اي رنگ است و به ميزان 30تا35 درصد در آب حل      مي شود و به رنگ قهوه اي تيره در مي آيد. درمقادير مختلف مصرف مي تواند بصورت روان كننده يا فوق روان كننده عمل نمايد. در بهترين حالت (بيشترين مصرف و با حداكثر غلظت) مي تواند تا 25درصد كاهش آب ايجاد كند. اين مواد كندگيري دارند اما افت اسلامپ آن كم نيست.

ـ پلي كربوكسيلاتها به شكل مايع آبي كدر يا طوسي يا زرد با چگالي 05/1 تا 1/1 بصورت فوق روان كننده SP يا HRWRA عمل مي كند و حداكثر كاهش آب آن در بهترين شرايط و يا بيشترين مقادير ممكن (مجاز) برابر 35درصد مي باشد. شكل پودري ندارد. گاه به آن ابر روان كننده نيز مي گويند. اين مواد كندگيري ندارند اما

زودگير نيز به حساب نمي آيند. درصد مواد جامد يك مايع رايج 38 تا 42 درصد مي باشد.

ـ مخلوط برخي از مواد فوق يا آكريلاتها نيز بعنوان فوق روان كننده بصورت مايع بكار مي رود.

سؤال 8ـ در اجراي ساختمانهاي دال ـ ديوار يا روش قالبهاي تونلي، كدام وسيله براي بتن ريزي از بين پمپ و لوله (ثابت و دكلي) يا جام و جرثقيل ارجحيت دارد؟ اصولاً بايدها يا نبايدها در مورد بتن ريزي با اين وسايل و نوع بتن يا دانه بندي آن چيست؟

جواب 8 ـ اصولاً با كليه وسايل فوق مي توان يك پروژه با قالب تونلي را اجرا نمود اما استفاده از پمپ دكلي بويژه با يك شوت سقوطي (Drop chute) ارجح است زيرامي توان در هر لحظه آن را جابجا نمود و سرلوله را داخل ديوار فرو برد كه در اين حالت بايد قطر لوله دراپ شوت محدود شود و ترجيحاً از لوله انعطاف پذير (لوله اي پارچه اي آتش نشاني) استفاده گردد. بدين ترتيب جداشدگي كمتري بوجود مي آيد.

در صورت استفاده از پمپ هاي ثابت، لازم است انتهاي لوله پمپ بالاتر رفته و منتهي به يك دراپ شوت گردد كه مشكل است بتوان آن را بخوبي به مرحله اجرا در آورد. هم چنين جابجا كردن آن مشكل است.

مي توان از يك باكت (جام) و جرثقيل برجي يا نوع ديگر استفاده نمود. تخليه جام بايد بصورت شاغولي باشد و از طريق يك قيف و لوله قائم انعطاف پذير يا انعطاف ناپذير (به عنوان دراپ شوت) به درون ديوارها تخليه گردد. دراينحالت سرعت بتن ريزي كم است.

نوع بتن و دانه بندي مناسب براي قالب هاي تونلي با توجه به خواسته هاي مرتبط با نحوه اجرا مي تواند بصورت زير تعيين گردد.

براي جلوگيري از جداشدگي به دليل رواني قابل توجه بتن نياز به دانه بندي ريز و حداكثر اندازه كوچكتري داريم. جداكثر اندازه سنگدانه بهتر است از 20 ميلي متر تجاوز نكند. دانه بندي ريزتري نسبت به ساير بتن هاي معمول نياز داريم كه براي بتن پمپي هم مناسب است.

بهتر است شن نيمه شكسته يا شكسته بهمراه ماسه نسبتاً گردگوشه يا كاملاً گردگوشه بكار برد تا ضمن كاهش جداشدگي، مصرف سيمان را كاهش دهيم.  رواني (اسلامپ) بتن در هنگام ريختن بهتر است در حدود 15سانتي متر باشد. هر چند استفاده از بتن خود تراكم كاملاً مطلوب است اما ساخت آن در كارگاهها با امكانات موجود مشكل بنظر مي رسد.

حداقل سيمان براي كاهش جداشدگي و آب انداختن بهتر است 350 باشد و حداكثر عيار سيمان براي كاهش جمع شدگي و محدود كردن نشست خميري بهتر است از 400 كيلوگرم در مترمكعب تجاوز نكند.

براي دستيابي به مقاومت هاي زودهنگام جهت قالب برداري سريعتر و تسريع در پيشرفت پروژه با كاهش زمان اجراي هر طبقه لازم است به نحوي اقدام شود. روشهاي مختلفي براي اين امر وجود دارد كه عبارتند از :

ـ كاهش نسبت آب به سيمان

ـ‌ استفاده از سيمانهاي زودگير يا مصرف افزودني هاي زودگيركننده و يا استفاده ازسيمان پرتلند 425-1 يا 525-1

ـ عمل آوري بتن با افزايش دماي محيط يا بتن بهمراه رطوبت رساني مناسب

ـ استفاده از موادي همچون دوده سيليسي كه نياز به فوق روان كننده دارد.

ـ‌ مي توان از يك يا چند ترفند فوق استفاده نمود به نحوي كه كمترين هزينه را به پروژه تحميل نمايد.

استفاده از دوده سيليسي هزينه زيادي دارد. استفاده از افزودنيهاي زودگيركننده هزينه محدودي دارد اما استفاده از سيمانهاي زودگير پرمقاومت هم چون 425-1 و 525-1 امروزه ميسر است كه هزينه اندكي دارد.

كاهش نسبت آب به سيمان بسيارمؤثر است اما به كاهش رواني منجر مي شود و لازم براي رواني مطلوب از يك فوق روان كننده استفاده شود و بهتر است فوق روان كننده خنثي (عملاً داراي مقاومت اوليه زياد) بكار رود كه تركيبي از دو ترفند به حساب مي آيد.

افزايش دماي محيط عمل آوري بتن كاملاً مؤثر است اما گاه هزينه زيادي را در بر دارد بويژه اگر دماي محيط كم باشد و يا عمليات اجرائي در زمستان انجام شود. در شرايط گرم و تابستان دستيابي به مقاومت هاي اوليه ( زود هنگام) بيشتري مقدور مي باشد.

براي ايجاد رواني مورد نظر و كاهش نسبت آب به سيمان تا حد كمتر از 45/0 تا 42/0 با توجه به حداكثر اندازه سنگدانه و بافت ريزدانه بندي مخلوط سنگدانه نياز به 500-450 كيلو سيمان 325-1 يا نوع 2 داريم و اگر سيمان

پرتلند 425-1 مصرف شود مقدار سيمان مورد نياز 450-425 كيلو درمتر مكعب و در مورد سيمان پرتلند 525-1 عيار سيمان 425-400 كيلو مي باشد. براي كاهش سيمان تا محدوده 400-350 كيلو نياز به فوق روان كننده (بويژه براي سيمان پرتلند نوع 325-1 يا نوع 2) داريم.

تراكم مجدد به فاصله حدود نيم ساعت پس از تراكم اوليه بتن در ديوار باعث مي شود نشست خميري و تركهاي زير سقف از بين برود و بهتر است بتن ديوارها به تدريج در تمام سطح ديوار ريخته شود و به كندي ارتفاع بتن در تمام ديوارها افزايش يابد تا نشست خميري كاهش يابد. تراكم مجدد در دال نيز به كاهش ترك خوردگي منجر   مي شود.

مسلماً با استفاده از نسبت آب به سيمان كم به همراه فوق روان كننده ، مقاومت هاي 28 روزه اي به مراتب بالاتر از Kg/cm2 300 (استوانه اي) ايجاد مي كند و بهتر است در طراحي اين سازه ها مقاومت مشخصه استوانه اي براي 28 روزه را دست كم Kg/cm2300 در نظر گرفت.

سؤال 9ـ آيا مصرف زودگير كننده ها اساساً در پروژه هاي قالب تونلي سازه هاي دال ـ ‌ديوار ضرورت دارد و دليل استفاده از آنها چيست؟

جواب 9 ـ در ساخت قطعات پيش ساخته بتني يا پيش تنيده و بتن ريزي در هواي سرد توصيه مي شود از سيمانهاي زودگير(زودسخت شونده) و افزودني هاي زودگير استفاده نمود. هدف از اينكار كاهش زمان گيرش نيست بلكه مقصود ما عمدتاً افزايش مقاومت هاي اوليه (زودهنگام) مي باشد اما بهرحال زمان گيرش نيز كوتاهتر مي شود. در پروژه هاي تونلي مصرف مواد زودگيركننده در شرايط گرم يا سرد توصيه مي شود تا زمان اجرا كوتاه گردد.

(به پاسخ هاي   5،8  و 4و3) مراجعه شود. اما توصيه اينجانب مصرف سيمانهاي پرتلند 425-1 و 525-1 مي باشد.

سؤال 10ـ در مورد گروت، انواع آن و كاربردهاي مربوط به اين مواد را توضيح دهيد(grout)

پاسخ 10ـ معمولاً به ملاتهاي روان، گروت مي گويند كه مي توان آنها را تزريق نمود. اصطلاحاً در ايران گروت به چنين ملاتهائي كه انقباض ندارند و حتي منبسط مي شوند اطلاق مي گردد.

ملاتهاي غير انقباضي يا منبسط شونده كاربردهاي زير را دارا مي باشند.

ـ كاشت ميلگرد يا ميل مهار در سنگ يا بتن

ـ پركردن زير صفحه كف ستون به روش تزريقي

ـ پركردن پشت قطعات پيش ساخته پوشش تونلها

ـ پركردن حدفاصل لوله هاي آب سد به نيروگاه آبي و تونل اطراف آن

ـ پركردن درز سنگهاي تركدار يا حفرات سنگها

ـ استفاده از آنها بعنوان ملات تعميري در محيط هاي محصور براي جلوگيري از جمع شدگي و ايجاد درز و جلوگيري از كاهش پيوستگي و اتصال با بتن هاي مجاور

گروتها از نظر حداكثر اندازه و سطح مقاومتي آنها و ميزان انبساط ممكن است طبقه بندي شوند. در محلهاي نازك و محدود، حداكثر اندازه سنگدانه ها به كمتر از 2 ميلي متر محدود ميشود. سطح مقاومتي مطلوب

Kg/cm2 400 تا Kg/cm21000 مي باشد. گروت از حالت غير انقباضي تا انبساط زياد اما محدود برخوردار است كه مي تواند براين اساس سفارش داده شود. مواد فوق روان كننده و منبسط كننده معمولاً در گروتها براي رواني آن بكار مي رود.

سؤال 11 ـ وزن مخصوص بتن تازه را چگونه مي توان بدست آورد؟ بويژه در مورد بتن آماده نياز به اين وزن مخصوص احساس مي شود تا بتوان حجم بتن را محاسبه نمود.

جواب 11ـ براي تعيين وزن مخصوص بتن موجود يا بتن آماده ميتوان طبق دستور استاندارد ايران

ISIR1 3821  يا ASTM C138 عمل نمود. براي بتن با حداكثر اندازه 20 تا 25 ميلي متر نياز به يك ظرف استوانه اي، با حجم حداقل 5 تا 7 ليتر وجود دارد. حجم ظرف بايد اندازه گيري شود و سپس بتن در آن ريخته و در سه لايه بخوبي متراكم گردد و توزين شود. وزن بتن تقسيم بر حجم ظرف همان وزن مخصوص بتن خواهد بود.

وزن مخصوص بتن متراكم مي تواند بصورت محاسباتي با توجه به طرح مخلوط بتن و چگالي سيمان و سنگدانه نيز بدست آيد كه كاري تخصصي است.

شركتهاي توليدكننده بتن آماده، بتن خود را بصورت وزني مي فروشند اما بخاطرمشتري آن را بر وزن مخصوص حدسي خود تقسيم مي كنند و حجم آن را بدست مي آورند كه معمولاً غلط است و دقت ندارد. توصيه مي شود بخاطر پرهيز از بروز مشكلات فيمابين خريدار و فروشنده، وزن ملاك و مبناي معامله قرار گيرد تا كنترل آن ساده تر باشد.

سؤال 12ـ ارتباط ضوابط مربوط به بتن و ميلگرد با لرزه خيزي محل چيست؟

جواب 12ـ معمولاً در مناطق زلزله خيز علاوه بر نياز به مقاومت و سختي، به شكل پذيري نيازمنديم. اين شكل پذيري در سازه و در مصالح ضرورت دارد. بتن ها و ميلگردهاي پرمقاومت معمولاً از شكل پذيري كمتري برخوردارند و تردتر هستند. محدوديت مقاومت بتن و ميلگرد در آئين نامه هاي معمول مشاهده مي شود. در طراحي سازه نيز براي شكل پذيري مناسب، تدابيري در ارتباط با نحوه ميلگردگذاري و فاصله خاموت ها و غيره اتخاذ شده است. اتصال و پيوستگي مناسب بتن و ميلگرد در اين شرايط از اهميت ويژه اي برخوردار است و بايد در اجرا به دقت به آن توجه شود. عدم وجود درز سرد در بتن، اجراي مناسب درزهاي اجرائي براي پيوستگي بتن ها، عدم جداشدگي در بتن و غيره نيز اهميت دارد.

سؤال 13ـ رطوبت ماسه در كارگاه چگونه اندازه گيري مي شود؟ و نتيجه آن چه كاربردي دارد؟ تاثير آن برمقادير مصالح مصرفي بچينگ چگونه است؟

جواب 13 ـ اندازه گيري رطوبت ماسه در كارگاه بصورت سريع بصورتهاي زير بدست مي آيد (مقصود رطوبت كل ماسه مي باشد)

ـ توزين حداقل 1 كيلوماسه مرطوب با ترازوي با دقت حداقل 1 گرم، خشك كردن آن بر روي يك بخاري ، گاز يا اجاق برقي ضمن همزدن آن تا حدي كه وزن آن پس از دو توزين متوالي در فاصله 1دقيقه بيش از 1/0 درصد وزن ماسه نباشد.

كاهش وزن تقسيم بر وزن ماسه خشك همان درصد رطوبت مي باشد. اگر ترازوي 1/0 گرم داشته باشيم مي توان از

200 گرم ماسه يا كمتر نيز استفاده نمود.

ـ توزين ماسه به ترتيب فوق و خشك كردن آن با شعله ور كردن ماسه با كمك الكل

ـ توزين ماسه به ترتيب فوق و خشك كردن آن با مايكروفر

ـ استفاد از سنسور رطوبت سنج در ماسه

نتيجه آن مي تواند براي محاسبه مقدار ماسه مرطوب مصرفي و اصلاح مقدار آب مورد نياز براي ساخت بتن بكار رود. مسلماً پس از اصلاح مقدار ماسه و آب مصرفي، بچينگ بايد از اين مقادير استفاده كند تا بتن مورد نظر طراح مخلوط بتن در كارگاه ساخته شود.

سؤال 14 ـ نحوه تعمير بتن سولفاته شده يا بتني كه ميلگرد آن دچار خوردگي (زنگ زدگي) شده و يا مواردي كه بتن ريخته شده قابل پذيرش بوده ولي ظاهر آن داراي نقص مي باشد چگونه است؟

جواب 14ـ پاسخ به اين سؤال دراين مجال نمي گنجد. بتني كه تهاجم سولفاتي آن را تخريب كرده است با برداشتن كليه قسمتهاي تخريبي و جايگزين نمودن بتن مناسب انجام مي گردد كه نكات اجرائي زيادي را در بردارد. در صورت زنگ زدگي ميلگرد بايد بتن تا پشت ميلگردها برداشته شود و پس از زنگ زدائي ميلگردها يا تعويض آنها و يا تقويت آنها پس از زنگ زدائي بايد بتن يا ملات مناسب جايگزين گردد كه حاوي نكات زيادي است. در مواردي كه جداشدگي و در نتيجه آن كرمو شدن (شن نماشدن) مشاهده مي شود بايد كليه قسمتهاي كرمو تا

عمقي كه به بتن همگن متراكم برسيم برداشته شود و محل مربوطه با روش مناسب با ملات مناسبي پر شود. اين ملات مي تواند حاوي روان كننده، و گاه منبسط كننده، مواد لاتكس يا چسب بتن و حتي الياف باشد و بايد به بتن اصلي بخوبي بچسبد.

بااحترام

محسن تدين

رئيس هيات مديره انجمن بتن ايران