بسمه تعالي

شماره : 150475-90

تاريخ : 12/7/1390

جناب آقاي مهندس اكبر فصيحي

مديرعامل محترم شركت توسعه اسكان شرق

باسلام و احترام ،

بازگشت به نامه شماره 1240/90 مورخ 9/7/90 جنابعالي در مورد ارتباط حداقل مقاومت فشاري سليندري بتن با عيار سيمان و نحوه مشخص كردن عيار سيمان ادعائي موارد زير به استحضار مي رسد:

1 ـ در استاندارد 6044 ايران سه انتخاب براي خريد بتن وجود دارد. در انتخاب "ج" طبق بند (4-4) خريدار حداقل عيار سيمان را مشخص مي كند و در ادامه، حداقل مقاومت فشاري مورد نظر را نيز عنوان مي نمايد به نحوي كه امكان دستيابي به آن وجود داشته باشد.

بنظر مي رسد طبق قرارداد موجود بين خريدار و فروشنده بتن آماده صرفاً عيار سيمان اعلام شده و مقاومت مورد نياز ذكر نشده است.

2 ـ كنترل عيار سيمان بتن تازه و سخت شده بسيار مشكل و پرخطا مي باشد بنابراين ارجح است كه خريد بتن براساس انتخاب "ج" صورت نگيرد زيرا امكان كنترل عيار عملاً در بيشتر موارد وجود ندارد.

بهرحال مي توان پس از نمونه گيري بتن توسط آزمايشگاه مورد توافق، نمونه مزبور را براي آزمايشگاه فني و مكانيك وزارت راه و ترابري ارسال نمود تا عيار سيمان بتن سخت شده در صورت امكان اعلام شود. آزمايشگاه هاي محدود ديگري نيز وجود دارند كه بتواند اين آزمايش را طبق استاندارد ASTM C1084 يا استاندارد 6714 ايران به انجام رسانند.

3 ـ در مورد بتن تازه، آزمايش تعيين عيار سيمان طبق استاندارد ASTM C1078  يا استاندارد 6042 ايران انجام مي شود.

4ـ پرواضح است كه مقاومت نمونه هاي آزمايشي استوانه اي بتن با عيار سيمان Kg/m3 350 از مقادير ذكر شده در نامه جنابعالي بمراتب بيشتر خواهد بود اما نمي توان مقدار دقيقي را براي آن ذكر نمود. در اين مورد مي توانيد به پرسش و پاسخ هاي مندرج در مجله شماره 39 انجمن بتن ايران (پائيز 1389) مراجعه فرمائيد تا دليل عدم ذكر مقاومت مورد انتظار از طرف اينجانب مشخص گردد. نوع سنگدانه از نظر حداكثر اندازه و شكل، دانه بندي سنگدانه ها، رواني بتن، نوع و كيفيت مقاومتي سيمان مصرفي، دماي اوليه بتن و.... از جمله عواملي است كه به تغيير جدي مقاومت ها منجر مي گردد.

5ـ با توجه به فهرست بهاي سال 88 و آئين نامه  هاي متداول كشور نمي توان با عنايت به مقاومت فشاري استوانه اي نمونه ها، مقدار سيمان مصرفي را مشخص نمود و دستورالعملي براي آن وجود ندارد.

6 ـ جنابعالي مي توانيد از فروشنده بتن بخواهيد كه دليل ادعاي خود مبني بر تحويل بتن با عيار Kg/m3 350   را طبق استاندارد 6044 مشخص نمايد تا در مراجع صالحه بتوان به آن رسيدگي نمود. بهرحال بنظر مي رسد نتوان در مراجع صالحه نيز بصورت مشخص در اين مورد اظهار نظر نمود مگر اينكه عيار سيمان طبق آزمايش هاي مذكور در بند 2 اين نامه تعيين شده باشد.

اميد است اين مشكل جاري، بتواند نحوه خريد صحيح بتن آماده را براي خريداران روشن نمايد و جنابعالي بتوانيد از طريق مراجع صالحه احقاق حق نمائيد.

با احترام

محسن تدين

رئيس هيات مديره انجمن بتن ايران

بسمه تعالي

شماره : 1240-90

تاريخ : 9/7/1390

جناب آقاي دكتر تدين

رياست محترم هيات مديره انجمن بتن ايران

باسلام،

احتراماً، به استحضار مير ساند شركت توسعه اسكان شرق در سال 1388 قرارداد خريد بتني را با شركت ثمين بتن دماوند منعقد نموده كه در متن قرارداد عيار بتن kg/m3 350 و بتن استاندارد ذكر گرديده است، كه پس از شروع بتن ريزي در سال 89 و پس از كسب نتايج 28 روزه بتن، مشاهده گرديد مقاومت فشاري سيلندري نمونه ها بين kg/m2 190-90 مي باشد.

پس از اعتراض	 اين شركت به فروشنده بتن (شركت ثمين بتن) ايشان به بهانه هاي واهي مدعي گشت كه بتن فروخته شده از طرف ايشان با عيار kg/m3350 بوده و ايشان هيچگونه تعهدي در ارتباط با مقاومت فشاري نمونه ندارند.

با توجه به فهرست بهاي سال 88 و آيين نامه هاي متداول كشور كه كپي آنها به ضميمه ارسال مي گردد، خواهشمند است براي اين شركت حداقل مقاومت فشاري سيلندري بتن با عيار kg/m3 350 را مشخص نمايد.

باتشكر

اكبر فصيحي

مديرعامل و رئيس هيات مديره