بسمه تعالي

شماره : 150505-90

تاريخ : 22/9/1390

جناب آقاي مهندس رضا نقي زاده

مديرعامل محترم شركت آفتاب بتن شرق

باسلام و احترام

ضمن تشكر از پرسش هاي جنابعالي، بدينوسيله پاسخ هاي زير مطرح مي گردد. اميد است مورد استفاده قرار گيرد.

1 ـ حداكثر دما در هنگام ريختن بتن در هواي گرم به 32 درجه سانتي گراد محدود مي شود. اين محدوديت حداكثر دما كمك مي كند تا زمان هاي گيرش كاهش چشمگير نداشته باشد و مقاومت ها در دراز مدت و دوام افت زيادي پيدا نكند بهرحال بايد درنظر داشت استفاده از دماهاي كمتر از 32 درجه سانتي گراد دراين شرايط همواره مطلوب تر است. محافظت خاصي از نظر عمل آوري و در زماني كه دما كمتر از 32 درجه است نياز نمي باشد مگر اينكه بالا بودن دما و وجود رطوبت نسبي كم، وزش باد و بالا بودن دماي هوا و تابش آزمايش آفتاب ميزان تبخير از سطح بتن را بيش از kg/m25/0 درهر ساخت نمايد كه دراين حالت نياز به كاهش تبخير با ايجاد پوششي در سطح بتن يا كاهش سرعت باد و افزايش رطوبت نسبي هوا و كاهش دماي آن خواهيم داشت. در مواردي كه دوده  سيليسي يا مقدار قابل توجهي پوزولان در بتن مصرف مي شود، چنانچه شدت تبخير از سطح بتن در هر ساعت بيش از   kg/m2 25/0 شود نياز به حفاظت دارد وگرنه احتمال ترك خوردگي بسيار زياد خواهد بود.

2 ـ مشكل اصلي در ديدگاه  جنابعالي آنست كه تصور مي شود اسلامپ ريزشي، نمايانگر نامناسب بودن بتن و عدم يكنواختي و عدم همگني بتن است. هر چند افزايش اسلامپ و ريزشي بودن آن مي تواند استعداد جداشدگي را افزايش دهد يا به جداشدگي بيانجامد اما نمي توان در يك كلام آن را نامناسب تلقي كرد بلكه مي توان با ايجاد انسجام در بتن با كاهش حداكثر اندازه سنگدانه، ريزبافت تركردن دانه بندي مخلوط سنگدانه مصرفي (افزايش يا كاهش شن)، مصرف ماسه هاي بادي ريز، پودرسنگ (پركننده)، مواد پوزولاني و سرباره اي و تغيير ماده افزودني روان كننده، بكارگيري مواد لزجت زا و... بتن مناسبي را داشت بهرحال مصرف زياده از حد مواد روان كننده و فوق روان كننده بدون رعايت موارد فوق مي تواند باعث جداشدگي شديد، آب انداختن بيش از حد و كندگيري زياد شود.

امروز بتن هاي خودتراكم يك اسلامپ كاملاً ريزشي (بيش از 230 ميلي متر) را دارا هستند و نبايد داراي جداشدگي و آب انداختن محسوس باشند و در همه آنها الزاماً از يك ماده فوق روان كننده استفاده مي شود. بنابراين موضوع مطروحه جنابعالي درمورد مصرف اين مواد در هنگام پمپاژ بتن چندان صحيح نمي باشد.

بااحترام

محسن تدين

رئيس هيات مديره انجمن بتن ايران

جناب آقاي دكتر تدين

باسلام و خيرمقدم

1 ـ لطفاً راهنمايي فرمائيد حداكثر دما براي بتن گرم چند درجه سانتيگراد بوده و با توجه به اين دما و زمانهاي لازم براي گيرش بتن تا چند درجه سانتيگراد در محيط اجرا مجاز به بتن ريزي هستيم و چگونه بايد آن را محافظت نمائيم.

2 ـ بعنوان يك توليد كننده بتن آماده و عضو انجمن بتن ايران سؤالاتي كه برايم بيش آمده است كه با افزودن روان كننده ها اسلامپ بالا برود و حتي تا مرحله ريزشي هم تنزل مي كندكه ـــ اين پديده در هنگام پمپاژ باعث  ريختن يكپارچگي بتن خمير سيمان و سنگدانه ها مي شود، آيا تجربه ها مشخص است كه بيرون افزودنيهاي روان كننده براي حفظ يكنواختي ميان بتن چه چيز دانست كه البته شرايط خودتراكم را نيز به همراه داشته باشد.

رضا نقي زاده