بسمه تعالي

شماره : 150507-90

تاريخ : 22/8/1390

جناب آقاي مهندس محمدرضا اسدي

باسلام و احترام،

با توجه به پرسش هاي مطروحه مورخ 18/8/90 در همايش روزملي كيفيت در استان خراسان شمالي بدينوسيله پاسخ جنابعالي تقديم مي گردد.

1 ـ همانطور كه تاكنون در چند نوبت به موضوع كاهش مقاومت 28 روزه نسبت به مقاومت 7 روزه پاسخ داده ام اين امر عميقاً در بتن ريزي در هواي گرم و در بتن هائي كه با دماي بالاتر از 32 درجه سانتي گراد ريخته و قالب گيري مي شود رخ مي دهد و دليل آن عدم يكساني كيفيت نمونه گيري و خطا هاي معمول آزمايشگاهي مي باشد كه به شرايط نگهداري از بتن در آزمايشگاه ارتباطي ندارد و عدم رشد مقاومت 90 روزه در مقايسه با مقاومت 28روزه نيز دقيقاً به همين موضوع مرتبط است.

توصيه مي شود به پاسخ هاي قبلي اينجانب در باره اين موضوع در مجله انجمن بتن مراجعه گردد.

2 ـ نتيجه مقاومت مغزه تهيه شده از بتن، مقاومت مشخصه نيست بلكه با درصدي از مقاومت مشخصه مقايسه      مي شود و ممكن است  به پذيرش سازه اي بتن منجر گردد و معناي آن انطباق بتن با رده تلقي نمي شود.

مغزه گيري از بتن و بريدن ميلگردها نشانه ضعف علمي و فني آزمايشگر و تهيه كننده مغزه است و بايد سعي شود در هنگام مغزه گيري، به ميلگردها آسيبي وارد نيايد. استفاده از وسايل ميلگردياب دراين مورد موثر است. در صورتيكه ميلگردها بريده شود بسته به اهميت منطقه مورد نظر در قطعه با توجه به نظر طراح پروژه ، بايد ترميم لازم انجام شود و پس از لخت كردن بخشي از ميلگردها با استفاده از روش اتصال جوشي، وصله مناسبي تدارك ديد و سپس باملات يا بتن مناسب و ترجيحاً انبساطي، محل را ترميم نمود.

بااحترام

محسن تدين

رئيس هيات مديره انجمن بتن ايران

آقاي دكتر تدين ـ‌ باسلام

سؤال 1 ـ‌ در يك پروژه اي مقاومت فشاري بتن در 7 روز kg/cm208 بوده ولي در مقاومت سن 28 روزه       kg/cm195 و  kg/cm194 و مقاومت فشاري 90 روزه (مشاهده) kg/cm196 بوده در صورتي كه نمونه آزمايشي توسط آزمايشگاه مكانيك گرفته شده و شرايط نگهداري در آزمايشگاه به نحو احسن انجام گرفته است علت تقليل مقاومت فشاري چيست؟

سؤال 2 ـ در پروژه اي فونداسيون نواري بوده و مقاومت فشاري  180 و 188 و 190 و طبق مشخصات نقشه مقاومت لازم بدست نيامده و پيمانكار تقاضاي كرگيري  از بتن را درخواست مي كند و در اين رابطه از چند نقطه از بتن فونداسيون مغزه گيري انجام مي گيرد و مقاومت مشخصه kg/cm 235 نتيجه مي دهد يعني از تخريب فرار مي كند حال با توجه به اينكه كرگيري از چند نقطه انجام گرفته و ميلگردها كند شده و به نوعي از مقاومت و يك پارچه گي ميلگرد در چند نقطه كاسته شده راهكار چيست؟

مهندس محمدرضا اسدي