بسمه تعالي

شماره : 150464-90

تاريخ : 21/6/1390

جناب آقاي دكتر كاظمي

مديرعامل محترم شركت PBL (پي بي ال)

باسلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره 669/90 مورخ 21/6/90 و پرسش جنابعالي در مورد نتايج مغزه هاي حاصله از يك سازه با مقاومت مشخصه استوانه اي Kg/ cm2300 موارد زير به استحضار مي رسد.

1 ـ آزمايشگاه مورد نظر داراي رتبه بندي در زمينه ژئوتكنيك و مقاومت مصالح و عضو حقوقي انجمن بتن ايران مي باشد و مورد تائيد است.

2 ـ با توجه به تصحيحات انجام شده با عنايت قطر و نسبت ارتفاع به قطر مغزه هاي اخذ شده (كه همگي در جهت كاهش مقاومت استوانه اي مغزه براي تبديل به مقاومت استوانه اي استاندارد مي باشند) مي توان ضوابط مورد نظر را اعمال نمود.

3 ـ براي پذيرش مغزه گيري، ميانگين نتايج بايد مساوي يا بيش ازcƒ85/0 باشد كه ميانگين نتايج برابر حدود  Kg/ cm2287 خواهد بود و مسلماً از Kg/cm2 252 بمراتب بيشتر است و مشكلي ندارد.

4 ـ حداقل نتيجه موجود برابر Kg/ cm2 233 مي باشد كه بيش از cƒ75/0 يعني 225خواهد بود و عملاً مشكلي ندارد.

5 ـ با توجه به ارضاء كردن ضوابط مبحث نهم مقررات ملي ساختماني ايران، مقاومت بتن از نظر سازه اي مورد تائيد است.

لازم به ذكر است ظاهراً با توجه به  شرايط بهره برداري از سازه، مغزه ها در دماي 16 تا 27 سانتي گراد و در محيطي با رطوبت كمتر از 60درصد به مدت 7 روز خشك شده اند.

اميد است با دقت در نمونه گيري و نگهداري آزمونه ها در روز اول و پس از آن تا 28 روز منبعد نيازمند مغزه گيري ازبتن درون سازه نباشيد اما بهرحال مغزه ها وضعيت بتن موجود درون سازه را با در نظر گرفتن همه شرايط اجرائي نشان مي دهد.

بااحترام

محسن تدين

رئيس هيات مديره انجمن بتن ايران

بسمه تعالي

شماره : 669/90

تاريخ : 21/6/90

جناب آقاي دكتر تدين

رياست محترم انجمن بتن ايران

باسلام،

احتراما"، نتايج مغزه گيري شش نمونه از سقف اول يك پروژ در كشور كه تحت پيمانكاري اين شركت در حال انجام است، توسط يكي از  آزمايشگاه همكار صورت گرفته ، ارائه مي گردد.

خواهشمند است با توجه به مقررات ملي ساختمان اظهار نظر فرمائيد. ضمنا" نظر آن انجمن را راجع به سوابق آزمايشگاهي فوق الاشاره مرقوم فرمائيد.

باتشكر

مدير عامل

دكتر رضا كاظمي