بسمه تعالي

شماره : 150504-90

تاريخ : 22/8/1390

جناب آقاي مهندس ابوالحسني

باسلام و احترام،

باتشكر از سوال جنابعالي در تاريخ 18/8/90 در مورد مصرف روان كننده ها در بتن ريزي در هواي سرد به استحضار مي رساند اگر اين مواد بعنوان كاهنده آب به كاهش آب و نسبت آب به سيمان منجر شود مي تواند به افزايش مقاومت هاي اوليه و افزايش آهنگ گرمازايي ناشي از واكنش آب و سيمان بيانجامد و طول مدت عمل آوري و قالب برداري رادر هواي سرد و شرايط معمولي كاهش دهد.

بهرحال ميزان تاثير آن بسته به ميزان كاهش نسبت آب به سيمان است و نبايد فراموش كرد كه در بتن ريزي در هواي سرد، تامين دماي مناسب براي بتن ساخته شده و در هنگام ريختن و عمل آوري طبق آبا و مقررات ملي، ضروري است و اقدامات فوق با ساير اقدامات از قبيل مصرف سيمانهاي زودگير يا مصرف تسريع كننده ها وافزايش مصرف سيمان نبايد به رعايت دماهاي مناسب لطمه برساند و عاملي در جهت اهمال در ساخت و ريختن بتن و عمل آوري آن گردد.

بااحترام

محسن تدين

رئيس هيات مديره انجمن بتن ايران

جناب آقاي دكتر تدين

1 ـ‌ لطفاً راهنمايي نمائيد با توجه به اينكه در منطقه ما (خراسان شمالي) براي 100 روز كاري در شرايط  هواي سرد براي بتن ريزي هستيم (محدوده 5سانتيگراد ) و احتمال كاهش آن در ساعات پاياني بتن ريزي مي رود استفاده از روان كننده ها ‌كه نسبت آب به سيمان را كم مي كنند چقدر در تضمين حصول به نتايج قابل قبول خواسته شده تاثير گذار است.

عباس ابوالحسني